## Slide 1
通信工具整体架构与五种协议详解
客户端 DataSendServer × 服务端 DataReceiveServer
项目结构
两个Qt GUI程序
通信角色
主动发起 / 监听接收
协议范围
UDP、TCP、HTTP、WebSocket、Modbus TCP
1
1 / 21

## Slide 2
目录与阅读方法
先理解架构，再理解协议，再追一帧数据
第一部分｜项目结构
客户端、服务端、对象分层和总流程
第二部分｜协议对应关系
五种协议发送/接收对象、Qt技术点、连接模型
第三部分｜数据传输详解
每种协议的格式、生成、解析、响应和异常
阅读原则：每种协议都按“发送端 → 网络格式 → 接收端解析 → 响应回流”展开。
2
2 / 21

## Slide 3
第一部分：项目目录与职责分层
当前仓库的两个独立Qt工程
DataSendServer（客户端/主动发起方）
DataSendServer.cpp/.h：界面、协议路由、QTimer、结果展示 UDPSendServer：UDP发送和回复接收 TCPSendServer：TCP连接、发送、回复读取 HTTPSendServer：HTTP POST和响应 WSSendServer：WebSocket连接和文本消息 ModbusTcpClient：MBAP/PDU和寄存器请求
DataReceiveServer（服务端/监听方）
DataReceiveServer.cpp/.h：监听路由、接收展示、回复分派 UDPRecvServer：UDP绑定、数据报接收、回发 TCPRecvServer：TCP监听、多连接、字节流 HTTPRecvServer：HTTP body解析和响应 WSRecvServer：WebSocket客户端连接和文本消息 ModbusTcpServer：MBAP切帧、0x03/0x10、寄存器
共同分层：UI协调层 → 协议适配层 → Qt网络对象 → TCP/UDP/IP网络。
3
3 / 21

## Slide 4
客户端—服务端总通信流程
普通协议和Modbus均遵循同一主线
客户端UI
选择协议、目标、消息/寄存器参数
→
主窗口调度
按钮或QTimer触发，if/else路由
→
协议对象
生成对应格式并调用Qt网络API
→
网络传输
Socket/HTTP/WebSocket传输
→
服务端对象
监听、接收、解析、执行业务
→
响应回流
协议响应→客户端对象→UI
客户端“发送”和服务端“接收”是一次网络事务的两端；服务端回复后，客户端的readyRead/finished/textMessageReceived等事件触发响应解析。Modbus中服务端寄存器读写属于业务执行，TCP只是传输字节。
4
4 / 21

## Slide 5
第二部分：五种协议对象对应关系
UDP
UDPSendServer
UDPRecvServer
QUdpSocket
数据报、无连接
TCP
TCPSendServer
TCPRecvServer
QTcpSocket/QTcpServer
可靠字节流、长连接
HTTP
HTTPSendServer
HTTPRecvServer
QNetworkAccessManager/QTcpServer
请求—响应
WebSocket
WSSendServer
WSRecvServer
QWebSocket/QWebSocketServer
握手后全双工消息
Modbus TCP
ModbusTcpClient
ModbusTcpServer
QTcpSocket/QTcpServer
TCP承载工业PDU
技术共同点：Qt信号槽驱动事件；差异点：连接是否存在、数据是否有边界、谁先发起、响应是否必须对应请求。
5
5 / 21

## Slide 6
协议执行流程统一模板
后续每种协议均按此模板理解
1.发送端生成
界面数据转换为协议报文
2.底层发送
调用Qt网络类write/post/open
3.接收端触发
readyRead/newConnection/finished/消息信号
4.接收端解析
按协议格式拆字段、转数据
5.业务执行
显示、回复或读写设备数据
6.响应回流
响应报文→发送端解析→UI
协议详解的核心不是只看send函数，而是同时追踪发送格式、接收解析和响应生成。
6
6 / 21

## Slide 7
7、UDP：发送—解析—响应
数据报有边界；无连接；不保证到达、顺序和去重
发送端
QString→UTF-8→writeDatagram(data, IP, port)
传输格式
IP/UDP头由系统构造；应用区=正文数据
接收端
readyRead→hasPendingDatagrams→readDatagram(buffer, senderIp, senderPort)
响应
保存最后来源；writeDatagram(reply, senderIp, senderPort)
→
→
→
技术要点：数据报有边界；无连接；不保证到达、顺序和去重
7
7 / 21

## Slide 8
8、TCP：发送—解析—响应
可靠、有序、全双工；需自行处理粘包拆包
发送端
connectToHost→write(QByteArray)
传输格式
TCP字节流；没有应用层边界
接收端
newConnection→QTcpSocket→readyRead→readAll
响应
同一连接write；当前普通TCP回复最后发送socket
→
→
→
技术要点：可靠、有序、全双工；需自行处理粘包拆包
8
8 / 21

## Slide 9
9、HTTP：发送—解析—响应
请求—响应；QNetworkReply::finished；当前服务端为轻量解析
发送端
QNetworkRequest→QNetworkAccessManager::post
传输格式
请求行+请求头+空行+body
接收端
QTcpServer→readyRead→readAll→parseHttpBody
响应
HTTP/1.1 200 + headers + body；Connection: close
→
→
→
技术要点：请求—响应；QNetworkReply::finished；当前服务端为轻量解析
9
9 / 21

## Slide 10
10、WebSocket：发送—解析—响应
长连接、全双工、文本消息；适合实时推送
发送端
open(ws://)→connected→sendTextMessage
传输格式
先HTTP Upgrade，成功后传输消息帧
接收端
newConnection→textMessageReceived
响应
sendTextMessage；客户端textMessageReceived
→
→
→
技术要点：长连接、全双工、文本消息；适合实时推送
10
10 / 21

## Slide 11
11、Modbus TCP：发送—解析—响应
TCP传输；寄存器地址、数量、值、异常码有严格定义
发送端
界面模式→READ/WRITE→MBAP+PDU→QTcpSocket::write
传输格式
MBAP(7字节)+PDU；0x03读、0x10写
接收端
readyRead→Length切帧→frame[7]功能码→processRequest
响应
标准0x03数据响应或0x10确认响应
→
→
→
技术要点：TCP传输；寄存器地址、数量、值、异常码有严格定义
11
11 / 21

## Slide 12
十二、UDP数据格式与生成解析
发送生成
data.toUtf8() ↓ QByteArray sendData ↓ writeDatagram(sendData, targetIp, targetPort) 应用层不额外组合报文头；目标地址交给QUdpSocket。
接收解析与回复
readyRead → pendingDatagramSize → readDatagram(buffer, senderIp, senderPort) → UTF-8解码 → sigDataReceived 回复：writeDatagram(reply, senderIp, senderPort)
UDP一次读取通常对应一个完整数据报，因此不需要像TCP那样根据Length切帧；但需要处理丢包、重复和来源变化。
12
12 / 21

## Slide 13
十三、TCP数据格式与生成解析
发送端
connectToHost(IP, port) → QString.toUtf8() → QTcpSocket::write(bytes) → waitForBytesWritten 当前普通TCP：正文直接发送，没有自定义长度头。
接收端
newConnection取得QTcpSocket → readyRead → readAll() → QString::fromUtf8 → sigDataReceived 回复：m_lastSenderSocket->write(replyData)
TCP报文边界由应用自己定义。普通TCP类当前无法判断一条完整业务消息；ModbusTcpServer使用MBAP Length完成可靠切帧。
13
13 / 21

## Slide 14
十四、HTTP数据格式、body解析与响应
客户端生成HTTP请求
POST / HTTP/1.1 Host: IP:Port Content-Type: text/plain; charset=utf-8 Content-Length: N UTF-8正文
服务端解析和生成响应
readAll原始请求 → 查找 "\r\n\r\n" → 分隔线之后是body HTTP/1.1 200 OK Content-Type + Content-Length 空行 + body + close
客户端finished读取QNetworkReply；服务端回复后Connection: close。当前HTTP实现未完整处理分片、Content-Length聚合、chunked等复杂情况。
14
14 / 21

## Slide 15
十五、WebSocket数据格式、握手与消息解析
握手
HTTP Upgrade请求 → 101 Switching Protocols
客户端发送
connected → sendTextMessage(text)
服务端接收
textMessageReceived(message) → sigDataReceived
服务端回复
sendTextMessage(reply) → 客户端textMessageReceived
Qt QWebSocket负责WebSocket帧的封装、掩码、握手和解析，业务代码直接处理QString消息。WSSendServer在连接建立前保存pendingData；WSRecvServer保存最后发送socket用于回复。
15
15 / 21

## Slide 16
十六、Modbus TCP报文格式：MBAP + PDU
MBAP：Transaction ID(2) + Protocol ID(2) + Length(2) + Unit ID(1)
PDU：Function Code(1) + Function Data(N)
0x03读取PDU
03 + 起始地址(2) + 数量(2) 响应：03 + 字节数 + 每寄存器2字节
0x10写入PDU
10 + 地址(2) + 数量(2) + 字节数(1) + 数据 响应：10 + 地址(2) + 数量(2)
字节转换
quint16→大端2字节 readU16反向恢复 Length=Unit ID+PDU
Modbus TCP的“格式严格”是它区别于普通TCP文本通信的核心。
16
16 / 21

## Slide 17
十七、Modbus客户端发送与服务端解析顺序
客户端界面
读取/写入、地址、数量/值
→
buildRequest
生成PDU + MBAP
→
TCP发送
QTcpSocket::write
→
slotReadData
缓存、Length切帧
processRequest
按0x03/0x10读写寄存器
→
socket->write
返回响应
→
slotReadReply
缓存切帧、formatResponse
服务端执行寄存器业务，客户端执行请求构造与响应解析；二者通过TCP上的Modbus报文协作。
17
17 / 21

## Slide 18
十八、五种协议的错误和生命周期
UDP
可能丢包、乱序、重复
保存来源；业务层决定重试
TCP
连接失败、断开、粘包
错误信号/缓存/重连；应用层定义边界
HTTP
请求失败、状态码、body不完整
finished统一处理；服务端响应后关闭
WebSocket
握手失败、断线、消息错误
error/disconnected；pendingData处理
Modbus TCP
非法功能码/地址/值、帧不完整
异常响应；Length切帧；超时与重连
当前代码是通信测试工具；真实工业应用还需心跳、重连、日志、会话、权限和硬件驱动。
18
18 / 21

## Slide 19
统一应用层报文规则：客户端与服务端独立实现
客户端 DataSendServer 和服务端 DataReceiveServer 不共享源码文件；两个项目各自包含 ProtocolFrameCodec.h/.cpp。
两边必须保持一致的规则： 1. 帧头：AA 55（用于定位帧起始） 2. 版本：1字节 3. 数据长度：4字节，大端序，表示有效载荷长度 4. 有效载荷：UTF-8业务数据 5. CRC16：2字节，大端序，校验有效载荷
物理实现独立，协议规则一致；因此两个项目可独立编译、部署和升级。
19 / 21

## Slide 20
报文生成：发送端 encode() 执行顺序
业务字符串 ↓ QString::toUtf8() QByteArray payload ↓ crc16(payload) 计算CRC16校验码 ↓ 按大端序写入字段 AA 55 | Version | Length(4) | Payload | CRC16(2) ↓ UDP：writeDatagram / TCP：write / HTTP：POST body / WebSocket：发送编码后的帧
长度字段只统计Payload，不包含帧头、版本、长度字段本身和CRC。
20 / 21

## Slide 21
报文解析：接收端 decodeOne() 执行顺序
1. 数据追加到缓存（TCP必须缓存，UDP/HTTP/WebSocket也先获得完整消息） 2. 查找 AA 55；无帧头则丢弃无效前缀 3. 缓存不足7字节：等待下一次接收 4. 读取4字节Length，计算完整帧长度 = 7 + Length + 2 5. 数据不足完整帧：继续等待，解决TCP拆包 6. 取出Payload和收到的CRC16 7. 重新计算CRC16并比较 8. 校验成功：UTF-8还原业务数据；校验失败：丢弃该帧并记录错误 9. 缓存中还有数据：继续提取下一帧，解决TCP粘包
21 / 21